## Slide 1: VDE Rhein-Ruhr e.V.
Energiesystem der Zukunft
Sektorenkopplung / Wasserstoff / Elektromobilität
Prof. Dr. Lars Jendernalik
Bochum, 01. September 2022

## Slide 2: Energiesystem der Zukunft Agenda
Strom
Wärme
Mobilität
Gas
Speicher
Netze
Märkte
1
Welche Anforderungen kommen auf uns zu?
2
Wie geht Sektorenkopplung?
3
„Deep Dive“ Elektromobilität
4
„Deep Dive“ Wasserstoff
5
Transformation durch Sektorenkopplung

## Slide 3: Energiesystem der Zukunft: 1 – Welche Anforderungen kommen auf uns zu? Unsere Ziele im Klimaschutz werden – in Relation zu bisherigen Aktivitäten – deutlich ambitionierter.
Klimaschutzgesetz Deutschland (Juni 2021)
-65% bis 2030
Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektoren des Klimaschutzgesetzes in den Jahren 1990 bis 2020 und Prognose für 2030
¹ Schätzung ² Soll-Wert des Klimaschutzgesetzes
Das „Fit for 55“-Paket der Europäischen Union (Juli 2021)
-55% bis 2030

## Slide 4: Energiesystem der Zukunft: 1 – Welche Anforderungen kommen auf uns zu? Energie wird vielfältig und konstant verwendet.
Wärme: 1.243 TWh (2019)
Mobilität: 770 TWh (2019)
Strom: 501 TWh (2019)
Der ⁠Endenergieverbrauch⁠ in Deutschland ist seit Beginn der 1990er Jahre kaum gesunken. Energie wird zwar immer effizienter genutzt und teilweise eingespart, doch Wirtschaftswachstum und Konsumsteigerungen verhindern einen deutlicheren Verbrauchsrückgang.

## Slide 5: Energiesystem der Zukunft: 1 – Welche Anforderungen kommen auf uns zu? Unsere Ziele im Klimaschutz müssen alle Sektoren abdecken.
37 TWh* (5%)
110 TWh* (29%)
132 TWh* (19%)
166 TWh* (25%)
* Erneuerbarer Anteil 2019
445 TWh*
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss deutlich erhöht werden, auch um den zusätzlichen Strombedarf zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr, in Gebäuden und in der Industrie zu decken.
80
„Osterpaket“ April 2022!

## Slide 6: Energiesystem der Zukunft: 2 – Wie geht Sektorenkopplung? Nachhaltige, sektorenübergreifende Energienetze ermöglichen eine erfolgreiche Energiewende.
Innovative
Planungsmethoden
Flexibilitäten und Speicher
Gasnetze
H2-Netze
Übertragungsnetze
Verteilnetze
Höchstspannung (380 kV / 220 kV)
Hochspannung (110 kV)
Mittelspannung (10-30 kV)
Niederspannung (0,4 kV)
Hochdruck (>1bar)
Mittel- & Nieder-druck (< 1bar)
Stromnetze
Kommunikation & IT-Systeme
Fernwirktechnik
SmartMeter-Gateway
Netzleitstelle
Kommunikationsmedien (z.B. 450 MHz, FTTX)
(z.B. Westnetz-Gateway)
Sektorenkopplung & Einsatz Wasserstoff und „Grüner Gase“
Innovative
Betriebsmittel
Moderner und sicherer Netzbetrieb
Digitalisierung: Beobachten, Steuern und Automatisieren

## Slide 7: Energiesystem der Zukunft: 2 – Wie geht Sektorenkopplung? Welche Optionen gibt es für ein klimaneutrales Energiesystem?
Ausbau EE „vor der Haustür“
1
EE aus dem Ausland (Offshore)
2
EU Taxomony:
Nuklear und Erdgas (Kraftwerke) ab 2023 als klimaneutral eingestuft (Gas bis 2035)
Gasnetze müssen aus der „fossilen Betrachtung“ herausgenommen werden!
Nuklearenergie
3
EE-Import mittels Transport H2 / Ammoniak
4
Sektorkopplung
Gasnetze ergänzen die Stromnetze um die notwendige (saisonale) Speicherfähigkeit

## Slide 8: Energiesystem der Zukunft: 2 – Wie geht Sektorenkopplung? Power-to-X hat viele Facetten.
Verbrauch
Produktion
Gasnetz
Stromnetz
Biogasanlage
Wärmenetz
Wärmepumpe
Wärmespeicher
Heizelemente
Power-to-Heat
Solarthermie
Wärme: 1.243 TWh (2019)
Mobilität: 770 TWh (2019)
Power-to- Mobility
Power-to-Gas
Elektrolyse
Wasserstoff
CO2
H2
Methan
Methanisierung
H2
Strom: 501 TWh (2019)
Erdgas
Methan
Gasspeicher

## Slide 9: Energiesystem der Zukunft: 2 – Wie geht Sektorenkopplung? Sektorenkopplung unterstützt das Gesamtsystem.
Erneuerbare Energien werden überwiegend durch Wind und Photovoltaik erzeugt.
Strom- und Gasnetze sind ein wesentliches Bindeglied zwischen Erneuerbaren Energien und Kunden.
Vollständige Energiewende bedeutet, die Transportwege der Energie miteinander zu verbinden.
Gasspeicher
Die fehlenden Speichermöglichkeiten des Stromnetzes werden durch Sektorenkopplung um saisonale (Gasnetze und –speicher) und Kurzzeit-Speicher (Wärme, Batterie) ergänzt.
Der Verkehrssektor wird durch Elektromobilität sowie den Einsatz von Wasserstoff und eFuels klimaneutral gestaltet.
Deep Dive
Elektro-mobilität
Die Erzeugung von „Grünem Wasserstoff“ und weiteren „Grünen Gasen und Brennstoffen“ ist ein Schlüsselfaktor für die Sektorenkopplung.
Deep Dive
Wasser-stoff

## Slide 10: Energiesystem der Zukunft: 3 – „Deep Dive“ Elektromobilität Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in Deutschland nimmt Fahrt auf.
In 2030 sind 50% der Neuzulassungen BEV / PHEV
PHEV werden größere Batterien bekommen und sich daher in ihrem Ladeverhalten den BEV angleichen
Ab 2035 werden keine neuen Verbrenner-Fahrzeuge mehr zugelassen
Der Kfz-Bestand hat einen Höchststand von fast 50 Mio. Fahrzeugen etwa in 2022/2023 und wird bis 2040 auf etwa 42 Mio. Fahrzeuge sinken
Aufgrund des sinkenden Gesamtbestands und steigender Attraktivität von Alternativen zum Individualverkehr wird auch die Nachfrage nach Neufahrzeugen sinken
*BEV = Battery Electric Vehicle **PHEV = Plugin Hybrid Electric Vehicle
Deep Dive
Elektro-mobilität

## Slide 11: Energiesystem der Zukunft: 3 – „Deep Dive“ Elektromobilität 15 Mio. Elektrofahrzeuge in 2030 bedeuten …
km pro Tag*
kWh / 100 km
15.000.000
45
20
x
x
=
135 GWh
50 TWh
für den Stromverbrauch …
pro Tag
pro Jahr
Nettostromverbrauch in Deutschland in 2019: 512 TWh
Regenerativ erzeugte Strommenge in Deutschland in 2020: 251 TWh
Nettostromverbrauch in Deutschland in 2019 pro Tag: 1.400 GWh
Nutzbare kWh***
15.000.000
36
x
=
540 GWh
als Speicher …
Installierte Speicherkapazität am deutschen Netz: 40 GWh
als installierte Leistung an 11-kW-Wallboxen …
Wallbox
15.000.000
11
x
=
165 GW
Höchstlast in Deutschland 2019: 79,8 GW
Gleichzeitigkeit!
ABER
41,5 Mio. Haushalte x 30 kW** = 1.245 GW!
versus
Auswirkung auf das Netzgeschäft
gering
kurz- bis mittelfristig hoch
mittel- bis langfristig hoch
* Durchschnittlich 15.000 km pro Jahr
*** Akku: 60 kWh, davon nutzbar 60% = 36 kWh
** 30 kW Anschlussleistung nach NAV
Deep Dive
Elektro-mobilität

## Slide 12: Energiesystem der Zukunft: 4 – „Deep Dive“ Wasserstoff Wie wird Wasserstoff erzeugt?
Deep Dive
Wasser-stoff
Biogas/-masse
Türkiser Wasserstoff
Grauer Wasserstoff
Grüner Wasserstoff
2 H2 + O2 = 2 H2O
Hydrogen = „Wasser bildend“
Chemische Industrie Ammoniak für Dünger, Methanol, Raffinerien
Industrien und Prozesse, die nicht direkt elektrifizierbar sind => Stahlproduktion, Ersatz von Kohlenstoff durch Wasserstoff als Reduktionsmittel
C
Nutzung / Lagerstätte
Pyrolyse
Ersatz für Erdgas in Gasnetzen / Sektorenkopplung für eine Flexibilisierung der Stromnetze und als Ergänzung einer bislang fehlenden Speicherfähigkeit der Stromnetze
Brennstoffzellen / BHKW
eFuels Substitution fossiler Energieträger für bestehende Verbrenner (1,3 Mrd. Pkw, 30.000 Flugzeuge, 90.000 Schiffe weltweit)
Erneuerbare Energien
Strom
H2
Elektrolyseur
O2
Wasser
Nutzung
CO2
Blauer Wasserstoff
Lagerstätte
H2
CH4
Dampfreformierung
Erdgas
Atmosphäre
CO2
Wasser

## Slide 13: Energiesystem der Zukunft: 5 – Transformation durch Sektorenkopplung Sektorenkopplung ermöglicht eine echte Energiewende.
Strom: -50 TWh (Effizienz)
+20 TWh
+150 TWh**
700-800 TWh Strom (davon 550-650 TWh aus EE)
2030:
Etwa 600 TWh aus Erneuerbaren (30 % von 1.900 TWh*).
Gasspeicher
Werte sind Abschätzungen für 2030 auf Basis des „Osterpaketes“ 2022
+50 TWh
(9 Mio. WP)
+60 GW Wind
+150 GW PV
* -30% Endenergieverbrauch in 2030 (Energieeffizienz)
** inkl. Biogas und Biomasse
+50 TWh (15 Mio. EV)

## Slide 14: Energiesystem der Zukunft Zusammenfassung
Die Energiewende wird durch dezentrale Erneuerbare Energien bestimmt, die am Stromnetz angeschlossen sind.
Die Energiewende erfordert eine Beteiligung und Kopplung aller Energiesektoren.
„Die Bundesregierung geht davon aus, dass Strom in Zukunft zum wichtigsten Energieträger im Gesamtsystem wird …“ (Zitat dena.de)
Der “Hub” zwischen den Energiesektoren basiert auf den bereits vorhandenen Verteilnetzen (Strom, Gas).
Energiewende braucht sektorgekoppelte Verteilnetze.

## Slide 15: VDE Rhein-Ruhr e.V.
Bleiben Sie gesund!
VDE Köln und VDE Rhein-Ruhr – auf geht‘s!
c/o Haus der Technik e.V. Hollestraße 1 45127 Essen
Prof. Dr.-Ing. Lars Jendernalik
lars.jendernalik@vde-rhein-ruhr.de

## Slide 16: TOP 12 Gastvortrag Sektorenkopplung: Das fehlende Bindeglied für eine erfolgreiche Energiewende?
Prof. Dr.-Ing. Lars Jendernalik
Leiter Assetmanagement der Westnetz GmbH
Vorstandsvorsitzender VDE Rhein-Ruhr e.V.
Lars Jendernalik ist seit Jahren in vielen innovativen Projekten zusammen mit der Wissenschaft tätig, um die Entwicklung der Strom- und Gasnetze für die Energiewende mit neuer Technologie effizient voranzutreiben.
Dieses Wissen aus der praktischen Forschung bringt er seit 20 Jahren in seine Lehrveranstaltung an der TU Dortmund ein. Dieses herausragende und für die Fakultät besonders wertvolle Engagement wurde durch die Verleihung der Honorarprofessur gewürdigt.